### 光示波器WS2510

产品概述

名称: 光示波器（眼图仪）

型号: WS2510 
指标: 测试频率1.25/2.5 GHz
技术特征：自动通讯测量 -消光比 -光学能量·宽范围带宽（1.2442Gbps到2.5Gbps,外部155/622MHz触发源 或内置光路CDR恢复时钟触发源） ·自动ITU/ANSI Mask测试

产品外形：

产品详细信息 
数字通讯分析解决方案

为高性能通讯应用设计的WS2510通讯信号分析仪，是数据网和通讯网的构件，收发器部件，传输系统设计评测，制造测试提供的理想工具。
WS2510测量的结果不仅仅是原始数据，还有带时间和幅度的直方图，mask测试，统计测试等。它提供一套通讯指标测试设置，包括间隔周期、上升时间、下降时间、交叉百分比、上冲、下冲、消光比、抖动、Q因子、光学功率和幅度测量等。
另外，SDH/SONET，Gigabit Ethernet的mask测试，和其它标准单一的符合测试。

功能简介
·自动通讯测量
-消光率
-光学能量
·宽范围带宽（1.2442Gbps到2.5Gbps，支持155/622MHz时钟触发源 或内置光路CDR恢复时钟触发源）
·自动ITU/ANSI Mask测试
-基于PC机以太网通讯软件的用户操作和图形显示界面
·模块化结构 
·快速采样率
·极好的信号保真（Jitter<1ps RMS-Typical)
·FramsScan采集模式

应　　用
制造/测试ITU/ANSI

技术指标
信号采集
采集模式：取样（常态），包络，和平均

采样通道的数量
单通道光采样

垂直系统
上升时间/带宽：取决于具体采样通道参数
垂直分辨率：14位

水平系统
波形放大缩小观察时基：0.5 ps/div to 4ms/div 
时间间隔精度：0.5ps

放大观察：可以对指定图形区域进行缩放观察

触发系统
触发源：
外部时钟源

触发灵敏度：
外部时钟源：100mV , 155/622MHz
触发电平范围：±1.0V
触发输入范围：±1.5V
触发截止： 5ms 至 100ms范围可调

内置光路CDR恢复时钟触发源：

从光路信号中提取时钟，可选支持1.2442 Gb/s，1.25 Gb/s，2.4883 Gb/s，2.5 Gb/s四种速率。

显示特性
图象分辨率：1024 × 768 像素
数学/测量系统：
WS2510支持1路光通道测量，每秒刷新3次可选测量

标准速率(Gb/s)

1.2442 Gb/s OC-24 SONET 
1.25 Gb/s GbE Ethernet LAN

2.4883 Gb/s OC-48 SONET/STM-64 SDH 
2.5 Gb/s 2GbE Ethernet LAN

通讯/网管接口

RJ45: 支持10/100Mbps Ethernet，基于PC机软件的用户操作和图形显示界面，方便远程操作、网管和监控。

电　　源

外接5V电源适配器：
电源适配器输入电压范围：90 to 240V

电源适配器输入电压频率：50Hz

电源适配器输出电压：5V

电源适配器最大输出电流：3A

最大设备功耗：6W

环境温度
工作环境温度：-20℃ to +50℃
存储温度：-40℃ to +85℃

相对湿度
工作环境湿度： 20% to 80%

存储湿度：5% to 90% 

物理特性 
外形尺寸（毫米）

长度：256
宽度: 50

高度: 185

重量

小于2千克