报价单Quotation

| 编 号: |  | 日 期: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户信息 | 卖家信息 |
| 单位名称: |  | 单位名称: |  |
| 联 系 人: |  | 联 系 人: | 赖先生 |
| 联系电话： |  | 联系电话: | 15322828072 |
| 项 目: | 关于冷热冲击箱方案 | 页 数: | 共8页含本页 |

:您好！感谢您的垂询,现报价如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 尺寸mm | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷热冲击箱 | HT-50 | 350×350×400 | 1 | 58500.00 |

备注:

水冷方式加5000元

1、本报价为人民币价格，含税含运费。

2、付款方式:款到发货。

3、交货期:自接贵公司订单20个工作日发货.

4、报价有效期:20天

5、售后服务:自交货之日起免费保修壹年

| 业务负责 | 赖先生 |
| --- | --- |
| 审核 |  |

冷热冲击试验箱规格书

编号：XT06286

规格型号：HT-50

规格型号如下所示：

一、产品概况

本系列冷热冲击试验机 主要用于测试材料对极高温或极低温的抵抗力，这种情况类似于不连续地处于高温或低温中的情形，冷热冲击试验能使各种物品在最短的时间内完成测试。热震中产生的变化或物理伤害是热胀冷缩改变或其它物理性值的改变而引起的，采用PID系统，各类产品才能获得完全之信赖。热震的效果包括成品裂开或破层及位移等所引起的电化学变化，PID系统的全数字元自动控制，将使您操作简易。

- 冷热冲击试验机用途：

冷热冲击试验机广泛用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑料等行业，国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害，可确认产品的质量,从精密的IC到重机械的组件，可作为其产品改进的依据或参考。
二、冷热冲击箱满足标准：

国军标GJB150.3-86；

国军标GJB150.4-86；

国军标GJB150.5-86；

设备技术协议

| 设备名称 | 冷热冲击试验机 |
| --- | --- |
| 型 号 | HT-50L |
| 容积L | 50L |
| 温湿度控制仪表 | 可编程韩国进口TEMP8226S，触摸屏输入，根据客户要求可任意设定不同温度点 |
| 箱体结构 | 此设备分为：高温区，低温区，测试区 |
| 测试区尺寸 | 400×400×350mm; （宽×高×深） |
| 外型尺寸 | 1550×1850×1450mm; （宽×高×深 |
| 测试箱温度冲击范围 | -60℃～+150℃（可编程任意设定） |
| 蓄热箱温度范围 | 0℃～+180℃（可编程任意设定） |
| 蓄冷箱温度范围 | 0℃ ～ -80℃（可编程任意设定） |
| 控制器控制精度 | ±0.2℃ |
| 温度冲击速率 | 5分钟内完成 |
| 外壳材料 | SUS＃304耐热耐寒不锈钢板 |
| 内箱材料 | SUS＃304耐热耐寒不锈钢板，一级光面板 |
| 保温材料 | 高密度玻璃棉及高强度PU发泡绝缘材料 |
| 箱体均匀度 | ±2℃ |
| 送风循环系统 | 采日制多翼离心式循环风扇，日制马达整组 |
| 加热器 | U型鳍片式304#无缝钢高速加温电热器。 |
| 制冷压缩机 | 采用法国泰康压缩机 |
| 制冷配件 | 台弯中力蒸发器、马尔风机等 |
| 制冷方式 | 采用风冷式 |

| 配线方式 | 本公司电控配线方式按照国际电工标准执行 |
| --- | --- |
| 保护装置 | 压缩机过热，超温，超载，高压，低压，油压，过流，欠相，停电待机等报警警示. |
| 电源 | AC380V 50~60Hz 10~15KW |
| 符合标准 | GB2423[1].02高温试验方法，GB2423[1].01低温试验方法. |

材料清单：

| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器 | 韩国SAMWONTECH | TEMP8226S |
| 2 | 电磁接触器 | 台湾台安 | CU-11 |
| 3 | 热继电器 | 台湾台安 | 8.5-12.5A |
| 4 | 中间继电器 | 香港艾克斯 | MY2J |
| 5 | 定时器 | 日本CKC | AH3-3 |
| 6 | 超温保护 | 台湾志禾 | AT-350 |
| 7 | SSR | 香港艾克斯 | SR-D2525 |
| 8 | 冷冻油 | 美国冰熊 | 贰瓶 |
| 9 | 传感器 | 瑞士罗卓尼克 | 5只 |
| 10 | 无熔丝开关 | 日本三菱 | 220V\50A |
| 11 | 循环风机 | 台湾力大 | 220V60W |
| 12 | 风轮 | 台湾建煜 | 6F×3 |
| 13 | 压缩机 | 法国泰康压缩机 | 贰个 |
| 14 | 冷凝器 | 台湾中力 | 6匹 |
| 15 | 冷凝风机 | 德国马尔 | 220V350M |
| 16 | 油分离器 | 美国ALCO | 3个 |
| 17 | 干燥过滤器 | 丹麦丹佛斯 | DML053S |
| 18 | 膨胀阀 | 丹麦丹佛斯 | NEL220 |
| 19 | 电磁阀 | 日本鹭宫 | NEV220V |
| 20 | 高低压开关 | 日本鹭宫 | DNS-D306S |
| 21 | 扳式热交换器 | 台湾高力 | 6匹 |
| 22 | 蒸发器 | 台湾中力 | 6匹 |
| 23 | 制冷剂 | 美国杜邦 | R404A，R23 |
| 24 | 加热器 | 台湾隆星 | AC380V8.5W |
| 25 | 油压开关 | 日本鹭宫 | R23系统采用 |
| 26 | 外箱材质 | SUS304光亮不锈钢 | 整机外壳 |
| 27 | 内箱材质 | SUS304光亮不锈钢 | 整机内箱 |

设备使用条件

1、电    压： 三相五线制   380V±10%；   50 Hz；

2、环境温度： 5～35℃；；

3、环境湿度： < 85%R.H（25℃）；

4、大气压： 86～106Kpa；

5、环境条件：设备现场周围无强烈振动、无强电磁场干扰、无高浓度粉尘及腐蚀性物质、无阳光直接照射或其它热源直接辐射。

6、设备应水平放置于通风良好的试验室内，周围应留有充足的空间供操作维护之用。

7、气源：用户须提供供气源.高温，低温转换时用.

质量保证体系

# 1、质量保证体系

本公司严格按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、欧洲CE产品认证之要求执行。

# 2、品质筛选

我司有专门仪表老化台、电机试验台、机械振动台及环境试验室等设备及设施对元器件的进厂进行高温、低温、湿度、振动等检验严格把关；在生产过程中，对每一工序进行自检、互检再经质量部门检验合格后才流入下一工序；产品出厂时由智能高低温巡检仪（D64-2型）并配以专门的高精度测试铂电阻，进行严格的出厂检验。

配备技术数据及附件

技术数据：产品合格证、产品使用说明书、保修卡、仪表使用说明书；

附件：不锈钢网格试样架两套；溢流水管1根；

售后技术服务

1、在遵守产品注意事项、安装及使用规则的条件下，产品自发货之日起，因产品本身质量引起的故障壹年内免费保修，并负责终生维修服务。

2、若产品出现质量问题，在接到报修电话（或传真件）实行15分钟内电话回复，若电话里不能解决问题，则在24小时内由我司专业维修人员上门处理。